|  | Телефон: (8452) 740-940 |
| --- | --- |
|  | Бесплатная телефонная линия: 8-800-2000-230 Электронная почта: order@gazovik.ru 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 117 |

Приложение к заказу измерительного комплекса СГ-ЭК-Т1(2), СГ-ЭК-Р

Лист согласования

- Диапазоны измерения объемного расхода газа при рабочем давлении и диаметры условного прохода 
счетчика газа

| 1,25......25м³/ч | Ду = 50 мм (RABO) | 20*......650м³/ч | Ду = 100 мм (TRZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8*......40м³/ч | Ду = 50 мм (RABO) | 32,5.....650м³/ч | Ду = 100 мм (СГ) |
| 1,3*......65м³/ч | Ду = 50 мм (RABO) | 32........650м³/ч | Ду = 150 мм (TRZ) |
| 1*.......100м³/ч | Ду = 50 мм (RABO) | 40........800м³/ч | Ду = 150 мм (СГ) |
| 10.......100м³/ч | Ду = 50 мм (СГ-16МТ) | 50......1000м³/ч | Ду = 150 мм (СГ) |
| 1,6*....160м³/ч | Ду = 80 мм (RABO) | 32*....1000м³/ч | Ду = 150 мм (TRZ) |
| 2,5*....250м³/ч | Ду = 80 мм (RABO) | 50*....1600м³/ч | Ду = 150 мм (TRZ) |
| 12,5*..250м³/ч | Ду = 80 мм (СГ) | 80......1600м³/ч | Ду = 200 мм (СГ) |
| 13.......250м³/ч | Ду = 80 мм (TRZ) | 125....2500м³/ч | Ду = 200 мм (СГ) |
| 13*....400м³/ч | Ду = 80 мм (TRZ) | 130....2500м³/ч | Ду = 250 мм (TRZ) |
| 4*......400м³/ч | Ду = 100 мм (RABO) | 130*...4000м³/ч | Ду = 250 мм (TRZ) |
| 20......400м³/ч | Ду = 100 мм (СГ, TRZ) | 200....4000м³/ч | Ду = 300 мм (TRZ) |
| 4*......650м³/ч | Ду = 100, 150 мм (RABO) | 200*...6500м³/ч | Ду = 300 мм (TRZ) |

* - специальное исполнение, стандартное расширение диапазона Qmax/Qmin=1:20

- Диапазон изменения абсолютных давлений

| 0,08....0,2 МПа, абс | (0,8.....2,0 кгс/см²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1......0,5 МПа, абс | (1,0.....5,0 кгс/см²) |  |  |
| 0,15...0,75 МПа, абс | (1,5.....7,5 кгс/см²) |  |  |
| 0,2......1,0 МПа, абс | (2,0...10,0 кгс/см²) |  |  |
| 0,4......2,0 МПа, абс | (4,0...20,0 кгс/см²) |  |  |
| 2,2......5,5 МПа, абс | 22,0...55,0 кгс/см²) |  |  |
| 2,8......7,0 МПа, абс | (28,0..70,0 кгс/см²) |  |  |

3.    Направление потока газа:

- слева направо по отношению к оператору

- справа налево по отношению к оператору

- снизу вверх

- сверху вниз

Примечание: оператор должен иметь свободный доступ к считыванию данных комплекса

4.   Пример расшифровки условных обозначений комплекса

СГ-ЭКВз-Т1(2) или Р-1,0-400/1,6; 6,3; 7,5; 10  		Примечание: 7,5 МПа только для счетчиков СГ;

6,3 и 10 МПа только для счетчиков TRZ

Максимально допустимое рабочее давление (избыточное)

для корпуса счетчика газа 1,6 Мпа (СГ, Rabo,TRZ)

7,5 МПа (СГ); 10 МПа (TRZ)

Максимальный измеряемый

объемный расход газа пр рабочих условиях м³/ч

Максимальное значение измеряемого абсолютного давления

(Мпа) на которое выбирается датчик давления

Турбинный (Т1 – на базе счетчика СГ, Т2 – на базе счетчика TRZ)

или ротационный счетчик газа (Р – на базе счетчика Rabo)

Для согласования параметров измерительного комплекса по пп.1,2,3,4 в заказе необходимо заполнить табл. 1,2

Таблица 1

| Диапазон расхода | Диапазон давлений | Направление потока газа | Диаметр условного прохода | Рmax (для корпуса счетчика газа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

| Марка измерительного комплекса | Заказчик |
| --- | --- |
| СГ-ЭКВз-_________-_________-________/_________ | _________________________________ |
|  | _________________________________ |

М.П.